No-Dig tematreff

Ledningsfornyelse VANN:

Primus Line, Aqualiner og PU-belegg

Kjeldaas AS inviterer i samarbeid med SSTT og byggherre Oslo kommune VAV, til tematreff om fornyelse av vannledninger på Sydhavna i Oslo. Følgende metoder vil bli vist fram/presentert: Primus Line – en fleksibel foring, Aqualiner – en ny glassfiberarmert strømpe med glasfiberflens og PU-belegg.

Primus Line er en fleksibel foring, og på grunn av sin flerlagsstruktur av PE kombinert med kevlar har Primus Line liten veggtykkelse. Kombinert med høy fleksibilitet gir dette mulighet å fornye vannledninger med bend opptil 45 grader og i visse tilfeller opptil 90 grader. Den har strukturell styrke med hensyn til innvendig trykk men er avhengig av det eksisterende rør med hensyn til ringstivhet. Primus Line kan installeres fra DN150 til DN500 i lengder opptil 2000 meter. Primus Line kobling i endene har en flenseforbindelse som gjør det mulig med tilkobling til standard rørdeler.

Aqualiner fra Reline Aptec er en ny glassfiberarmert strømpe i markedet som utherdes med UV-lys. Det er nå utviklet en glassfiberflens, slik at strømpen kan avsluttes med en integrert flenseforbindelse. Aqualiner har fullstrukturell styrke både med hensyn til innvendig og utvendig trykk, kan installeres fra DN150 til DN1200 i lengder opptil 350 meter.

PU-belegg er en løsning som forlenger levetiden av den eksisterende ledning med flere titalls år.

Vel møtt!

No-Dig tematreff

Ledningsfornyelse VANN: Primus Line, Aqualiner og PU-belegg

| Tid: Tirsdag 20. august 2019 | Deltakeravgift: SSTT-medlemmer: Kr 1.000,- Øvrige deltakere: Kr 1.500,- |
| --- | --- |
| Sted: Sydhavna, Oslo. Det er ikke plass til parkering ved anlegget. Påmeldte deltakere vil bli hentet ved steder som angitt under. Ønsket sted for henting med buss angis i påmeldingsskjemaet. |  |
| Program |
| Tid | Innlegg | Ansvarlig |
|  | Bussavgang til anlegget: Drammen stasjon kl 9:20. Oslo S kl. 10:15. Utfra påmeldinger vurderes flere stoppesteder langs ruten. | Kjeldaas AS |
| 10:30 | Velkommen til SSTT tematreff | SSTT |
|  | No-Dig-entreprenøren Felles demo på inngjerdet riggområde: Trykksetting Primus Line DN500 over bakken. Montering av Primus Line kobling over bakken. Forklaring om oppbygging av produktet med sine muligheter og hvordan installasjon utføres. Aqualiner - ny glassfiberarmert strømpe fra Reline Aptec til drikkevann. Nå er det mulig å avslutte strømpe med glassfiberflens. Vi viser fram strømpen før og etter installasjon, samt den nye GRP-flens. PU-rigg: utførelse av PU-belegg i praksis. Alt av utstyr og maskiner er på plass og man kan ta dette i nærmere øyesyn. | Kjeldaas AS |
| 12:00 | Lunsj (ute på anlegget) og inndeling i 4 grupper a 10 personer. | Kjeldaas AS |
| 12:20 | Befaring Hver gruppe får med seg en «guide» til hver sin stasjon langs anlegget med blant annet inntrekkingskum, mottaksgrop og mellomkummer. | Kjeldaas AS |
| 13:30 | Avreise fra Sydhavna Buss tilbake til de stedene hvor dere ble hentet. Vel hjem! | Kjeldaas AS |

NoDig tematreff

Ledningsfornyelse VANN: Primus Line, Aqualiner og PU-belegg

| Praktiske opplysninger |
| --- |
| Tid | Tid: Tirsdag 20. august 2019 |
| Sted: | Sted: Sydhavna, Oslo. Det er ikke plass til parkering ved anlegget. Påmeldte deltakere vil bli hentet ved steder som angitt under. Ønsket sted for henting med buss angis under. |
| Påmeldingsfrist: | Mandag 12. august 2019 |
| Deltakeravgift: | Personlig SSTT-medlem, pr. person: Kr 1.000,- Øvrige deltakere, pr. person: Kr 1.500,- Ved innmelding ifm. påmelding, faktureres den rabatterte deltakeravgiften. Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kr 500,- i gebyr. Ved manglende frammøte faktureres hele deltakeravgiften. |

Påmelding sendes til kontakt@sstt.no med følgende opplysninger:

| Påmeldingsskjema |
| --- |
| Firma / kommune: |  |
| Adresse: |  |
| Postnr. / Sted: |  |
| Evt. annen fakturaadresse: |  |
| Telefon: |  |
| Deres bestillingsnummer/prosjektnummer (gjelder kun firma som ønsker dette spesifisert på faktura): |  |
| Firma er medlem av SSTT: | Ja |  | Nei |  |
| Firma er ikke medlem nå, men melder oss herved inn: | Ja |  |  | Nei |  |
| E-post og tlf. hovedmedlem ved ev. innmelding nå: |  |  |  |  |

| Ønsket hentested med buss (kryss av eller sett inn kommentar) |
| --- |
| Drammen stasjon kl. 9:20. |  |
| Oslo S kl. 10:15. |  |
| Utfra påmeldinger vurderes flere stoppesteder langs ruten. Ev. ønsker kan føres opp her. |  |

Navn på deltakere fylles inn på neste side.

| Deltakernavn: |  |
| --- | --- |
| E-post: |  |
| Personlig medlem av SSTT: | Ja |  | Nei |  |
| Jeg melder meg herved inn som personlig medlem: | Ja |  |  | Nei |  |

| Deltakernavn: |  |
| --- | --- |
| E-post: |  |
| Personlig medlem av SSTT: | Ja |  | Nei |  |
| Jeg melder meg herved inn som personlig medlem: | Ja |  |  | Nei |  |

| Deltakernavn: |  |
| --- | --- |
| E-post: |  |
| Personlig medlem av SSTT: | Ja |  | Nei |  |
| Jeg melder meg herved inn som personlig medlem: | Ja |  |  | Nei |  |